## Slide 1
UNIVERSITÉ [NOM] — FACULTÉ DE GÉNIE
Conception d'un Système IoT de
Comptage et de Coupure Automatique
d'Énergie pour la Gestion Transparente
en Milieu Locatif Urbain
Travail de Fin de Cycle — G3 Génie Informatique
Présenté par : [Votre Nom] | Encadreur : [Nom Encadreur] | Année : 2025–2026
📍 Goma, RDC
Mots-clés : ESP32 — IoT — ACS712 — ZMPT101B — Énergie — Milieu locatif — Goma

## Slide 2
PLAN DE PRÉSENTATION
01
Problématique
Contexte énergétique en milieu locatif à Goma
02
Hypothèse
Solution proposée et résultats attendus
03
Méthodologie
Architecture, composants et implémentation
04
Résultats attendus
Validation et impact mesurable
05
Conclusion
Bilan et perspectives
05
Conclusion
Bilan et perspectives

## Slide 3
01 PROBLÉMATIQUE
CONTEXTE — GOMA
Alimentation électrique : SNEL / Virunga
Structure des concessions :
Un compteur principal (bailleur)
Des sous-compteurs prépayés (locataires)
Problème observé :
Le bailleur se branche AVANT les sous-compteurs — consomme sur le crédit des locataires sans être mesuré.
CONSÉQUENCES
💸
Augmentation injustifiée des coûts de production pour les locataires
📉
Baisse de la rentabilité des ménages locataires
⚔️
Conflits récurrents bailleur–locataires non résolus
🌍
Absence totale de transparence dans la consommation partagée
🔌
Coupures imprévisibles sans notification préalable

## Slide 4
01 PROBLÉMATIQUE — Question de recherche
Question de recherche
Comment la mise en place d'un système embarqué IoT
pourrait-elle assurer une gestion équitable, transparente
et automatique de la consommation électrique entre
bailleur et locataires dans une concession résidentielle ?
~$15
Coût sous-compteur actuel
sans coupure automatique
7–8
Locataires par concession
moyenne Goma
0
Outil transparent existant
marché local actuel

## Slide 5
02 HYPOTHÈSE
Hypothèse principale
Un système embarqué à base d'ESP32, équipé de capteurs ACS712 (courant) et ZMPT101B (tension), couplé à des relais optocoupleurs et une interface web locale, permet de mesurer avec précision la consommation individuelle de chaque locataire, d'assurer une coupure automatique au dépassement du crédit, et de garantir une transparence totale — sans modifier l'installation existante et pour un coût inférieur à $30.
⚡ Mesure précise
Courant (ACS712) × Tension réelle (ZMPT101B) = kWh exact
🔒 Coupure automatique
Relais ouvre quand crédit = 0 — aucune intervention manuelle
📱 Interface transparente
Locataire voit son crédit, historique et recharges en temps réel
💰 Coût accessible
~$26 total — partagé entre 8 personnes = ~$3.25 chacun

## Slide 6
03 MÉTHODOLOGIE — Architecture du système
⚡ ZONE 220V — Haute tension
HLK-PM01
220V→5V
$2
ZMPT101B
Mesure tension
$0.8
Relais 8ch
Optocoupleur
$2.5
Bornes sorties
À vis étiquetées
$1.5
━━━ CLOISON ISOLANTE PLASTIQUE ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔵 ZONE 5V — Basse tension
ESP32 DevKit
Dual Core Wi-Fi
$4
ACS712 ×8
Mesure courant
$6.4
TP4056
Charge LiPo
$0.5
LiPo 2000mAh
Alimentation cont.
$2.5
Seuls les fils signal GPIO 3.3V traversent la cloison — isolation galvanique garantie

## Slide 7
03 MÉTHODOLOGIE — Composants et budget
Composant | Rôle | Qté | Prix unit. | Total
ESP32 DevKit V1 | Centrale Wi-Fi + logique | 1 | $4.00 | $4.00
Relais 8 canaux optocoupleur | Coupure automatique | 1 | $2.50 | $2.50
ACS712 20A | Mesure courant par locataire | 8 | $0.80 | $6.40
ZMPT101B | Mesure tension réseau réelle | 1 | $0.80 | $0.80
HLK-PM01 220V→5V | Alimentation isolée | 1 | $2.00 | $2.00
TP4056 + protection | Charge batterie LiPo | 1 | $0.50 | $0.50
LiPo 3.7V 2000mAh | Alimentation continue | 1 | $2.50 | $2.50
Bornes à vis + câblage | Connexions sorties | 1 kit | $3.50 | $3.50
Boîtier électrique | Protection + sécurité | 1 | $4.00 | $4.00
TOTAL MATÉRIEL |  |  |  | ~$26.20
💡 ~$3.25 / personne
(8 personnes : bailleur + 7 locataires)

## Slide 8
03 MÉTHODOLOGIE — Firmware et calcul kWh
Formule de calcul — Énergie consommée
kWh = Tension (V) × Courant (A) × Temps (h) ÷ 1000
Lecture capteurs
ZMPT101B → ADC GPIO 34
Tension réelle (pas 220V fixe)
ACS712 ×8 → ADC GPIO 35-39
Courant par locataire
Filtrage : moyenne 100 mesures
Logique de coupure
Calcul kWh chaque seconde
Déduction du crédit locataire
Crédit = 0 → relais OUVRE
Coupure automatique immédiate
Alerte Wi-Fi vers interface
Sauvegarde NVS
kWh sauvegardé toutes les 5 sec
Batterie ≤25% → sauvegarde forcée
Résistant aux coupures 220V
Données jamais perdues
Historique 30 jours conservé

## Slide 9
03 MÉTHODOLOGIE — Interface web locale
📶 ESP32 Access Point — SSID: Departageur — Aucun internet requis
🔐 Bailleur — Accès sécurisé
Route : /admin
Mot de passe requis côté ESP32
Ajout du courqnt de locataire
Saisie crédit kWh par locataire
Date et heure de chaque recharge
Vue globale tous locataires
Coupure / rétablissement manuel
Configuration du système
👁 Locataires — Lecture seule
Route : /L1 à /L7
Crédit restant en kWh — temps réel
Consommation actuelle (Watts)
Conversion kwh restant-monnaie visuelle
Historique recharges avec dates
Peut comparer avec facture bailleur
Alerte crédit faible automatique
Historique jour / semaine / mois
🔒 Sécurité : vérification mot de passe côté ESP32 (pas en JavaScript) — Reset physique si oublié — Boîtier fermé à clé

## Slide 10
04 RÉSULTATS ATTENDUS
❌ AVANT — Situation actuelle
Bailleur consomme sans être mesuré
Aucune transparence sur la consommation
Coupure manuelle par le bailleur uniquement
Conflits récurrents non résolus
Sous-compteur $15 sans coupure auto
Locataire ne peut pas vérifier sa consommation
✅ APRÈS — Avec le système
Chaque consommation mesurée individuellement
Interface web — historique transparent
Coupure automatique au dépassement du crédit
Conflits résolus par preuves numériques
Coût partagé ~$3.25 par personne
Locataire voit son crédit en temps réel
→
Perspectives : V2 — 16 canaux (2 modules relais) | V3 — Architecture distribuée Wi-Fi | Intégration Virunga après diplôme

## Slide 11
05 CONCLUSION
Ce projet démontre qu'un système IoT embarqué à faible coût peut résoudre un problème social et économique réel vécu quotidiennement à Goma — sans infrastructure internet, sans modification de l'installation existante, avec une transparence totale pour toutes les parties.
🔬
Technique
ESP32 + C++
ACS712 + ZMPT101B
Firmware complet
💰
Économique
~$26 total
~$3.25/personne
ROI immédiat
🤝
Social
Fin des conflits
Transparence totale
Équité énergétique
🚀
Perspective
V2 16 canaux
Flutter app mobile
Intégration Virunga
Merci pour votre attention — Questions et suggestions bienvenues